## Slide 2: He 115 – hevingsprosjekt
              Oppgave
              Planlegging
              Ledelse
              Sponsor
              Info
              Presse
              Myndighet – tillatelser
              Dykking
              Preserveringskar
              Løfting - Ilandføring
              Avstempling - demontering
              Utstyr
              Preservering – oppbevaring
              Lagring
              Restaurering

## Slide 3
Situasjonen
Flyet er hevet fra sjøbunnen ved hjelp av vinsj på flåte.
Flyet blir fløtet inntil kai ved Sola Sjø, men befinner seg hele tiden under vannflaten.
Flyet ligger opp ned og det mangler begge flottører og venstre motor.

## Slide 4
Ledelse
Kommunikasjon kranførerer - demonterigsleder.
Demonteringen ledes av demonteringsleder.
Avgjørelser som fraviker planen forelegges og avgjøres av demonteringsleder.

## Slide 5
Mannskapsbehov
Teamenes ansvarsområde:
    Team 1 Motor og neseseksjon
    Team 2 Venstre vinge
    Team 3 Høyre vinge
    Team 4 Bakkropp/hale seksjon
    Team 5 Vasking/utspyling – transport/forflytting
    Team 6 Fotografering/filming, dokumentering av
    merker, farger osv.

## Slide 6
  Gjennomføring
Flyet blir ilandført med buken i været, slik som det ligger på sjøbunnen.
For at det ikke skal oppstå mer skade på halefinne, cockpit og propell, settes det opp en stabel med paller på hver side av cockpit, mellom denne og motor- nacelle.

## Slide 7
Avstempling
Flyet blir løftet inn på land med mobilkran, og må legges på bakken på en slik måte at ikke ny skade oppstår.
Viktige punkter :
    Halefinne
    Cockpit/hood
    Propell
    Vinger og skrog.
    Flyet stemples opp på flere steder med
    Europaller og bildekk.

## Slide 16
Ansvar:
Team 1
Styre flyet i vingetupper og hale under plasseringen på pallene.
Team 2 og 3
Ansvar for plassering av paller og dekk under henholdsvis venstre og høyre og vinge.
Team 4
Under bakkropp, litt bak midten, settes en pallestabel for å forhindre at halefinne klemmes mot bakken.
  Som dempningsmaterialer brukes gummidekk. Man må påse at trykkpunktet blir fordelt og i størst mulig grad treffer spantseksjoner i kroppen.

## Slide 17
Rengjøring
Hovedmålet med rengjøringen:
Fjerne utvendig løs gjørme og ureinheter.
Utspyling av vinger og skrog, for å lette vekt og videre demontering av flyet.
Det vil være av interesse at maling og merker bevares mest mulig da flyet skal videre utstilles i vannbassenget.

## Slide 18
Registrering
Registreringen består av tre stadier:
  Fotografere/filme gjennomføringen av selve prosjektet.
  Fotografere/filme flyets historiske og originale tilstand, både teknisk og utseendemessig, før noe blir demontert og fjernet. Likeså avtegne alle merker, emblemer og fargerskjema.
  Fotografering på teknisk grunnlag for å dokumentere konstruksjon og tekniske detaljers utseende, plassering og innfesting med hensyn til en senere restaurering.

## Slide 19
Demontering
For å bli håndterlig for videre lagring og skal bli tilfreds- stillende rengjort - flyet deles opp i 5 hovedseksjoner.
I tillegg demonteres alle ror for å unngå videre skade, og for å lette håndtering av de større seksjonene.
Være obs på eventuelle utslipp av olje.
Yttervinger er festet med 4 kraftige mutrer pluss stag, rør og ledninger.
Bakkroppen er festet med 4 hovedskruer ved spant 10
Motor er feste til vingen ved en motorbukk som igjen er skrudd fast til vingens brannskott pluss stag, rør og ledninger.

## Slide 25
Merking
Ved demontering av deler merkes disse med ”tag” som refererer til delens
plassering på flyet, pluss at det skrives egen liste med beskrivelse av
plassering, når disse deler demonteres og samtidig som de fotograferes.
Nummerering
Flyet deles inn i 5 hovedseksjoner som gis en registreringsbokstav:
              Neseseksjon
              Senterseksjon
              Høyre vinge
              Venstre vinge
              Bakkropp
All nummerering foregår med metall ”tag” og ståltråd.

## Slide 26
Hovedprinsipp for demontering
    Alle ledninger, rør, stag wire og lignende skal demonteres i naturlige koplingspukter.
    Det demonteres ikke flere komponenter enn nødvendig for å skille hovedseksjonene fra hverandre.
    Alle deler som demonteres merkes etter fastsatte regler.
    Eventuell demontering av verdifulle komponenter må vurderes etter at hovedseksjonen er demontert og før den legges i ferskvann.
    Alle koplingspunkter fotograferes før demontering.
    Skruer/bolter settes tilbake i feste.

## Slide 28: Team 1 Motor / neseseksjon
              Motor
              Neseseksjon

## Slide 41: Team 2 Venstre vinge Team 3 Høyre vinge
              Vinger
              Flaps
              Balanseror
              Bensintanker
              Luker

## Slide 55: Team 4 Bakkropp/hale seksjon
            Bakkropp
            Sideror/Høyderor

## Slide 65
Senterseksjonen
    Etter at alle andre hovedseksjoner er demontert fra senterseksjonen skal det ikke være nødvendig med videre demontering.

## Slide 66
Forflytning / presservering
Flytte hovedseksjonene av flyet og demonterte deler fra demonteringsstedet til vannbassang for videre plassering.

## Slide 68
Catring
Enklere bespisning og drikke til deltakende personell.
Partytelt for hvile og bespisning like ved demonteringsstedet.
Gjennomføring
Faste tider for kafe pauser bespisning.
En person besørger mat og drikke.